# P2000M-H系列，千兆POE交换机

产品概述

P2000M-H千兆POE交换机，可支持8/16/24个POE端口，所有POE端口符合IEEE802.3af/at标准，并支持光纤上行。可通过网线为无线AP、网络摄像头、网络电话机、掌上电脑等POE终端设备供电，传送距离大于100m，安装简单，即插即用。非常适合无线城市、安防监控等行业使用。

## 产品外观

| P2026M-24POE-2F-H 管理型 20个10/100M电口（20个POE口），4个10/100/1000M电口（4个POE口），2个千兆SFP光口； IEEE 802.3af/at标准，单端口最大30W，POE最大输出功率370W，电源最大功率450W； |  |
| --- | --- |
| P2009M-8POE-1CGF-H 管理型 8个10/100M电口（支持POE供电）,1个千兆SFP光口/1个千兆电口(复用）； IEEE 802.3af/at标准，单端口最大30W，POE输出最大功率80W，POE最大输出功率86W，电源最大功率96W； |  |
| P2009M-8POE-96W 管理型 8个10/100M电口（支持POE供电）-1个千兆SFP光口/1个千兆电口(复用）；IEEE 802.3af/at标准，单端口最大30W，POE最大输出功率86W，外置电源最大功率96W； |  |

## 产品特点

- 丰富的端口规格，适应各种企业需求

8个百兆POE口+1个千兆SFP光口/1个千兆电口(复用）、20个百兆POE口+4个千兆POE口+2个千兆光口；

- 智能供电，节省成本

支持端口智能诊断、自动修复，当终端AP、IPC出现工作异常时，POE交换机智能诊断故障，并进行自动修复，保障业务正常运转。不需要人工去重启终端，提高效率，节省运维成本。

- 200米远距离供电

支持终端AP、IPC远距离供电，节省项目成本；

- 优先保障重要终端供电

支持端口供电优先级，保证网络关键节点的持续供电

- 独创的短路保护技术

当有大电流和其它电力故障时，将启动短路功能切断供电，防止烧坏设备并可避免由线路故障或安装错误引起的网络故障

- EEE节能设计，降低运营费用

遵循EEE节能标准，能够根据端口的实际流量自动调整能源消耗，可以迅速在全速运行和低功率闲置模式之间转换，为用户节省30%的功耗。

- 网络的安全守护机器人

交换机支持360式一键全网扫描诊断，智能动态拓扑，将专业、复杂的网络管理，变得简单、高效。同时支持故障预警，实时通过通知网管人员，保障网络稳定运行。

## 产品规格

| 项目 | P2026M-24POE-2F-H | P2009M-8POE-1CGF-H | P2009M-8POE-96W |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定端口 | 20个10/100M POE口 4个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口 | 8个10/100M POE口（POE/POE+） 1个千兆SFP光口/1个千兆电口(复用） | 8个10/100M POE口（POE/POE+） 1个千兆SFP光口/1个千兆电口(复用） |
| Console管理口 | 1个 | N/A |
| 复位键 | 1个 |
| 供电标准 | IEEE802.3af/at |
| 最高输出功率 | 30W |
| 总功率 | POE最大输出功率370W，电源最大功率450W | POE最大输出功率86W，电源最大功率96W |
| POE脚位 | 1/2(+)，3/6(-)； |
| 交换容量 | 256Gbps | 15.2Gbps |
| 转发速率 | 96Mpps | 2.7Mpps |
| 工作温度 | -20~50°C |
| 存储温度 | -40~70°C |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 440（L）×285(W)44.5(H)㎜ | 280(L)*180(W)*44(H)mm | 225(L)*105(W)*30(H)mm |
| 防雷等级 | 6KV | 8KV | 2KV |
| 输入电源 | AC：110～240V/50～60Hz/450W | AC：110～240V/50～60Hz/96W | DC：48V 2A |
| 整机重量 | <10Kg | <2Kg | <1.5Kg |
| LED指示灯 | Power，Link/Act，POE Status |
| 节能环保 | 符合国际“EEE”环保节能标准 |
| 防雷标准 | 6KV | 8KV | N/A |

## 业务特性

| 项目 | P2026M-24POE-H | P2009M-8POE-1CGF-H | P2009M-8POE-96W |
| --- | --- | --- | --- |
| 协议标准 | IEEE 802.3af，以太网供电POE标准 | N/A |
|  | IEEE 802.3at，以太网供电POE+标准 | N/A |
|  | IEEE 802.3u，快速以太网标准 |
|  | IEEE 802.3ab，千兆以太网标准 |
|  | IEEE 802.3z，千兆以太网光纤标准 |
| MAC地址 | 8K MAC地址表 | 16K MAC地址表 |
|  | 自动更新，双向学习 |
| 端口缓存（buffer） | 4.1M | 4M |
| 巨型帧（Jumbo Frame） | 9216Byte | 16K |
| VLAN | 基于端口VLAN |
|  | 最多4K 个VLAN |
|  | 802.1Q标准 VLAN |
| 生成树 | STP生成树协议 |
|  | RSTP快速生成树协议 |
| 端口汇聚 | 8组汇聚，每组最多8个端口 | N/A |
| 端口镜像 | 收发双向的端口镜像 |
| 环路保护 | 环路保护功能，实时监测、迅速报警、精准定位、智能阻塞、自动恢复 | N/A |
| 端口隔离 | 下行端口相互隔离，同时都能与上行口通信 | N/A |
| 端口流控 | 半双工基于背压式控制 |
|  | 全双工基于PAUSE帧 |
| 端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 |
| POE | 端口供电优先级管理 |
|  | 端口智能重启 |
|  | 端口定时供电 |
| 组播控制 | IGMPv1/2/3和MLDv1/2 Snooping | N/A |
| DHCP | DHCP Snooping | N/A |
| 风暴抑制 | 所有端口基于带宽调节、风暴过滤的风暴抑制(包括未知单播、多播、未知多播、广播类型的风暴) | N/A |
| 安全特性 | 防攻击控制，防止如Land攻击、Blat攻击、Ping攻击 |
|  | 基于端口的MAC绑定 |
| QOS | 802.1p端口队列优先级算法 |
|  | Cos/Tos，QOS标记 |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法 |
| POE | 端口供电优先级管理 |
|  | 端口智能重启 |
|  | 端口定时供电 |
| 网线线序 | Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |
| 协商模式 | 端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |
| 系统维护 | 检测网线的联通性 |
|  | 升级包上传 |
|  | 系统日志查看 |
|  | WEB恢复出厂配置 |
| 网络管理 | WEB界面管理 |
|  | SNMP V1/V2C管理 | N/A |
|  | CLI管理 | N/A |
|  | Telnet管理 | N/A |
|  | 支持全息AI网络运维平台-标准版； |

## 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| P2026M-24POE-2F-H | 24个10/100M电口(支持POE供电，其中4个口可支持千兆POE供电）-2个千兆SFP光口-1个Console口；IEEE 802.3af/at标准-POE最大输出功率370W，电源最大功率450W； |
| P2009M-8POE-1CGF-H | 8个10/100M电口（支持POE供电）-1个千兆SFP光口/1个千兆电口(复用）；IEEE 802.3af/at标准-POE输出最大功率80W，电源最大功率96W； |
| P2009M-8POE-96W | 8个10/100M电口（支持POE供电）-1个千兆SFP光口/1个千兆电口(复用）-1个Console口；IEEE 802.3af/at标准-POE输出最大功率80W，外置电源最大功率96W； |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |

## 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20190218