# 1700系列，全千兆普通型交换机

## 产品概述

S1700系列绿色节能交换机是TG公司推出的一款全千兆普通型交换机，目前推出2个型号：S1700E-26G-2F（升级后）、S1700-10G-2F。全新节能设计，为政府、企事业单位提供一个简单、经济、节能、高性能的千兆网络解决方案。

## 产品外观

| S1700E-26G-2F（升级后） 24个10/100/1000M电口； 2个千兆SFP独立光口； |  |
| --- | --- |
| S1700-10G-2F 8个10/100/1000M电口； 2个千兆SFP独立光口； |  |

## 产品特点

- 无阻塞高速转发

S1700系列交换机所有端口提供二层线速交换的能力，保证所有端口无阻塞地进行报文转发。

- 支持端口聚合、网络克隆

S1700E-26G-2F拨码开关具有2个光口聚合、网络克隆、正常交换功能，且聚合后链路带宽可提升到2G提高对网络传输的实时性。

- 支持MDI/MDIX功能

即插即用，无论用户插入直通、交叉网线均能自动识别，正常通信；

- 支持端口速率自协商

端口支持10/100/1000M多种速率的终端，自动识别终端网卡速率及双工模式，减少维护工作；

根据不同工作速率，LED指示灯动态显示，颜色区分，便于识别；

- 电信级电源可靠性保护

采用电信级的开关电源，具有防雷设计、防过压设计、防浪涌设计，电压可适应110-240V大范围，保证在不良自然天气及电压不稳环境下网络的正常运行；

- 全新节能设计，引领低碳通信

遵循IEEE 802.3az（Energy Efficient Ethernet 能效以太网），提供端口低耗电闲置模式，根据线缆长度进行相应输出功率调整，并且支持无连接时端口休眠，大幅度降低功耗；

## 产品规格

| 项目 | S1700E-26G-2F（升级后） | S1700-10G-2F |
| --- | --- | --- |
| 固定端口 | 24个10/100/1000M电口 | 8个10/100/1000M电口 |
|  | 2个千兆SFP光口 | 2个千兆SFP光口 |
| 交换容量 | ≥52Gbps | ≥20Gbps |
| 包转发率 | 39Mpps | 15Mpps |
| 工作温度 | -20~50°C |
| 存储温度 | -40~70°C |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 440（L)×230(W)×45(H)mm | 230（L)*154(W)*44(H)mm |
| 整机重量 | <4Kg | <1.5Kg |
| 输入电压 | AC：110～240V/50～60Hz |
| 整机功耗 | <30W | <10W |
| 支持协议标准 | IEEE 802.3,10BASE-T以太网； |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准； |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准； |
|  | IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准； |
|  | IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控； |
|  | IEEE 802.3az,EEE高效节能以太网标准； |
| MAC地址 | 支持8K MAC地址表； |
|  | 支持自动更新，双向学习； |
| 传输速率 | 以太网： 10Mbps （半双工）；20Mbps（全双工）； |
|  | 快速以太网：100Mbps （半双工）；200Mbps（全双工）； |
|  | 千兆以太网：2000Mbps（全双工）； |
| 物理介质 | 10/100Base-TX：3/4/5类双绞线，支持最大传输距离100m |
|  | 1000Base-T：5类双绞线，支持最大传输距离100m |
|  | 1000Base-SX：波长850nm的光纤，支持最大传输距离550m |
|  | 1000Base-LX：波长1310nm或1550nm的光纤，支持最大传输距离80km |
| 网线线序 | 支持Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |
| 协商模式 | 支持端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |
| 端口聚合 | 支持25口、26口 | 不支持 |

## 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S1700E-26G-2F（升级后） | 24个10/100/1000M电口；2个千兆SFP光口； |
| S1700-10G-2F | 8个10/100/1000M电口；2个千兆SFP光口； |
| 光纤模块 | 模块信息 |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1550 | 千兆SFP单模模块-(1550nm,80km,LC) |
| SFP-GE-T | 千兆光转电模块 |

## 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |

关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20180615