# S7500系列，全万兆增强型多层核心交换机

## 产品概述

S7500系列属于TG公司衡山产品线中组建网络核心层产品，全系列以全万兆端口为设计理念，以三层多应用为设计灵魂，通过过硬的硬件结构设计来铸造高端网络设备。该产品采用业界领先的Broadcom万兆交换芯片方案，通过高频、高密度、高稳定High-TG多层线路板设计，选用国际一流高频低阻器件，搭载具有自主知识产权的TG-S-OS三层交换机操作系统，支持绝大多数企业网二层、三层数据交换业务需求，关键模块均采用1:1冗余备份，非常适合各行业的网络核心、数据中心、城域网核心和汇聚、园区网络核心等场所。

## 产品外观

| S7500-24TF-2QF 全万兆、强三层 24个万兆SFP+光口，4个10/100/1000M电口； 1个端口扩展槽，2个电源扩展槽； |  |
| --- | --- |
| S7500-15TF-8G 全万兆、强三层 15个万兆SFP+光口；8个千兆电口； 2个电源扩展槽； |  |

## 产品特点

- 丰富的端口规格，适应各种企业需求

24个万兆光口+2个40G光口+4个千兆电口、15个万兆光口+8个千兆电口；

- 电信级双电源冗余保护

电信级双电源冗余保护、三级防雷设计，符合国际IEC61000-4-5标准；符合安规EN60950、IEC60950标准，适应各种复杂安装环境及恶劣天气。

- 高频主板、真金工艺

顶级的高端high tg/170主板、中端高频主板，远超FR4普通主板。

“沉金工艺”，晶体结构更致密，不易产成氧化，在转发性能上远超一般的“镀金工艺”。

- 专为企业定制的实用技术

支持DHCP snooping，防止私设二级路由造成的网络故障；

支持IP Source Guard，防止非法用户接入网络。

- 网络的安全守护机器人

交换机支持360式一键全网扫描诊断，智能动态拓扑，将专业、复杂的网络管理，变得简单、高效。同时支持故障预警，实时通过通知网管人员，保障网络稳定运行。

## 产品规格

| 项目 | S7500-24TF-2QF | S7500-15TF-8G |
| --- | --- | --- |
| 固定端口 | 24个万兆SFP+端口 4个10/100/1000M电口 | 15个万兆SFP+端口 8个10/100/1000M电口 |
| 端口扩展槽 | 1个扩展插 | N/A |
| 扩展子卡 | 1个8*10G万兆口子卡 | N/A |
|  | 1个2*40G万兆口子卡 | N/A |
| USB口 | 1个USB 2.0口 |
| 管理端口 | 1个Console口、1个带外网管口 |
| Reset按钮 | 1个 |
| 交换容量 | 1280Gbps | 760 Gbps |
| 包转发率 | 960Mpps | 720 Mpps |
| 工作温度 | -5~50°C |
| 存储温度 | -20~70°C |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 444（L)×425(W)×44.5(H)mm | 440（L)×285(W)×44.5(H)mm |
| 整机重量 | <8Kg | 5Kg |
| 电源扩展槽 | 2个 |
| 防雷等级 | 6KV |
| 输入电压 | AC：110～240V/50～60Hz |
| 整机功耗 | <100W | <70W |

## 业务特性

| 项目 | S7500-24TF-2QF | S7500-15TF-8G |
| --- | --- | --- |
| 支持协议标准 | IEEE 802.3,10BASE-T以太网 |
|  | IEEE 802.3u,快速以太网标准 |
|  | IEEE 802.3ab,千兆以太网标准 |
|  | IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准 |
|  | IEEE 802.3ae,10G以太网标准 |
|  | IEEE 802.3ba,40/100G以太网标准 | N/A |
| MAC地址 | 128K MAC地址表 | 16K |
|  | 自动更新，双向学习 |
|  | MAC地址老化时间设置 |
| 端口缓存（buffer） | 72M | 16M |
| 巨型帧（Jumbo Frame） | 12K | 9216bytes |
| VLAN配置 | 最大支持4096个VLAN |
|  | 基于端口的VLAN |
|  | 支持802.1Q标准的VLAN |
| 生成树 | STP生成树协议 |
|  | RSTP快速生成树协议 |
|  | MSTP多生成树协议 |
| 端口汇聚 | 16组汇聚 ，每组最多8个端口 |
|  | 支持静态聚合、动态聚合 |
| 端口镜像 | 支持多对一的端口镜像，对镜像源端口的数量没有限制 |
|  | 支持4组镜像 |
| 环网协议 | 工业级环网协议ERPS |
| 端口流控 | 半双工基于背压式控制； |
|  | 全双工基于PAUSE帧； |
| 端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 |
| IP路由 | 静态路由 |
|  | OSPF，RIP，BGP |
| 冗余备份 | VRRP |
| 组播控制 | IGMP Snooping； |
| DHCP | DHCP Server |
|  | DHCP Snooping |
|  | DHCP Relay |
| 风暴抑制 | 对广播、组播、单播等进行抑制 |
| 安全特性 | 硬件IP ACL，MAC ACL，Vlan ACL，支持基于三、四层的ACL功能 |
|  | 硬件基于端口的IP+MAC绑定 |
|  | IP Source Guard |
|  | IEEE 802.1x端口认证 |
|  | Radius认证 |
|  | 用户分级管理和口令保护 |
| QOS | 802.1p端口队列优先级算法 |
|  | Cos/Tos，QOS标记 |
|  | WRR (Weighted Round Robin)，加权优先级轮转算法 |
| 网线线序 | Auto-MDIX功能，自动识别直通网线和交叉网线 |
| 协商模式 | 端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式） |
| 系统维护 | 配置文件上传/下载 |
|  | 升级包上传 |
|  | WEB恢复出厂配置 |
|  | 系统日志功能 |
|  | 支持Ping |
| 网络管理 | WEB界面管理（支持http及https协议） |
|  | CLI界面管理 |
|  | Telnet远程管理 |
|  | SSH 2.0 |
|  | 支持全息AI网络运维平台-标准版 |
|  | 支持SNMP网管 |
|  | 支持NTP客户端 |

## 订购信息

| 设备名称 | 设备信息 |
| --- | --- |
| S7500-24TF-2QF | 24个万兆SFP+端口、4个10/100/1000M电口、2个电源插槽（标配1个热插拔式AC电源） |
| S7500-15TF-8G | 15个万兆SFP+光口、8个10/100/1000M电口、2个电源插槽（标配1个热插拔式AC电源） |
| 电源模块 | 电源模块信息 |
| S7500-PWR-AC-180 | 热插拔内置式电源模块 220V交流电源模块（适用于S7500交换机）-输入电压AC 110-240V-最大功率180W-支持热插拔 |
| PWR-AC-72 | 热插拔内置式电源模块 220V交流电源模块（适用于S7500交换机）-输入电压AC 110-240V-最大功率72W-支持热插拔 |
| 扩展卡 | 扩展卡信息 |
| S7500-2QSFP+ | 2个40G QSFP+端口扩展卡（需配QSFP+光模块），适用于S7500-24TF-2QF |
| S7500-8SFP+ | 8个万兆SFP+端口（需配SFP+光模块），适用于S7500-24TF-2QF |
| 模块 | 模块信息 |
| SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
| SFP+-10GE-SX-MM850 | 万兆SFP+多模模块-(850nm,0.3km,LC) |
| SFP+-10GE-LX-SM1310 | 万兆SFP+单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| SFP+-10GE-CU24-3M-V4 | 集成SFP+模块，10G高速电缆，长度3M，24号线径 |
| QSFP+-40GE-SX-MM850-OM3 | 40G QSFP+多模模块-(850nm,100m,LC,OM3) |
| QSFP+-40GE-SX-MM850-OM4 | 40G QSFP+多模模块-(850nm,150m,LC,OM4) |

## 联系我们

|  | 深圳市万网博通科技有限公司 电话 ：0755-86963722/66/99 传真 ：0755- 86963733 400 ：400-088-7500 网址 ：http://www.tg-net.cn 总部地址 ：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 工厂地址 ：深圳市龙华新区大浪街道浪荣路昱南通科技工业园 |
| --- | --- |

关于本出版物

本刊物仅供参考，不构成任何承诺或保证。  本刊物中的商标、图片、标识均归深圳市万网博通科技有限公司所有。

版权所有 © 深圳市万网博通科技有限公司  保留一切权利

V20190215